Aşağıdaki soruları şekle bakarak cevaplayınız :

R1	  R2

1. R1 direnci 8 KΩ, R2 direnci 7 KΩ’ dur. Toplam direnç 18 KΩ ise Reosta (ayarlı direnç) değeri kaç KΩ olarak ayarlanmıştır?

a) 1	b)2	c)3	d)4	e)5

2. Devreden geçen akım değerini 12 mA olarak varsayarsak ayarlı direnç (reosta) 0.5KΩ değerini göstermektedir. Bu durumda R1+R2 toplamı ne kadardır?

a) 0.5	b)1	c)2	d)3	e)4

3. R1 değerimiz 70KΩ, R2 değeri ise 50KΩ’ dur. Reosta üzerindeki değer 120KΩ değerini gösteriyorsa devreden geçen akım değeri nedir?

a) 50µA	    b)54.54 µA 	 c) 60µA     d) 70µA   e) 11 µA

4. Ampermetre devreden geçen akımı 200 mA olarak göstermektedir. Voltmetre üzerine düşen değer ise 8,4 V olarak gözükmektedir. Reostanın direnç değerini Ω cinsinden bulunuz.

a) 15	b)16	c)17	d)18	e)20

Aşağıdaki soruları şekle bakarak cevaplayınız :

5. Şekildeki devrede R1 direnci 4 KΩ, R2 direnci 2 KΩ, R3 direnci 6 KΩ dur. Toplam direnç RT kaç kΩ’dur?

a) 1	     b)2	 	c)3	      d)4	  	e)5

6. Şekildeki devrede R1 direnci 7 KΩ, R2 direnci 3 KΩ, R3 direnci 10 KΩ dur. Devreye bağlı voltaj 20 V olduğu varsayılırsa devreden geçen IT (I) akımı kaç mA’dir?

a) 3	     b)4		c)5	       d)6	   	e)7

7. Şekildeki devrede R1 direnci 2,2 KΩ, R2 direnci 3,3 KΩ, R3 direnci 5,5 KΩ dur. Devredeki gerilim kaynağı 9 V olduğu varsayılırsa devredeki kaynak gücünü (P) mW cinsinden hesaplayınız?

a) 10.5	       b)16.58	c)21.47	       d)29       e)29.43

8. Aşağıdaki devrelerde gösterilen (I) akım değeri kaçtır?

a) 0,1 	b) 0,2 	c) 0,3 	d) 0,4	e) 0,5

9. Aşağıdaki devrede birinci koldan geçen akımı bulunuz.

a) 0,0011     b) 0,0022     c) 0,0044      d) 0,0055   e)1

10. Aşağıdaki devrede ortadaki (ikinci) koldan geçen akımı bulunuz.

a) 0,001  b) 0,002   c) 0,003    d) 0,004    e) 0,005

---------------------------------------------

Cevap Anahtarı :  	               Örnek işaretleme

| 1 | A | B | C | D | E | 6 | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | A | B | C | D | E | 7 | A | B | C | D | E |
| 3 | A | B | C | D | E | 8 | A | B | C | D | E |
| 4 | A | B | C | D | E | 9 | A | B | C | D | E |
| 5 | A | B | C | D | E | 10 | A | B | C | D | E |